`timescale 1ns / 1ps

module alu(
    input [15:0] a,
    input [15:0] b,
    input [2:0] alu_control,
    output reg [15:0] result,
    output zero
    );

 always @(*)
 begin
        case(alu_control)
        3'b000: result = a + b;
        3'b001: result = a - b;
        3'b010: result = a & b;
        3'b011: result = a | b;
        3'b100: begin if (a<b) result = 16'd1;
        else result = 16'd0;
        end
        default:result = a + b;
        endcase
 end
  assign zero = (result==16'd0)?'b1: 1'b0;
endmodule

test bench

`timescale 1ns / 1ps

module tb_alu();
      reg [15:0] a;
      reg [15:0] b;
      reg [2:0] alu_control;
      wire [15:0] result;
      wire zero;
    alu a1(a,b,alu_control,result,zero);

    initial begin
    #5 a = 16'b0010_0010_0010_0001; b = 16'b0010_0110_0110_0101; alu_control = 3'b000;
    #10 alu_control = 3'b000;
    #10 alu_control = 3'b001;
    #10 alu_control = 3'b010;
    #10 alu_control = 3'b011;
    #10 alu_control = 3'b100;
    #10 alu_control = 3'b101;
    #10 alu_control = 3'b110;
    #10 alu_control = 3'b111;
    end
endmodule